Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż dwóch sztuk 5 metrowych szlabanów oraz urządzeń pomocniczych wraz z montażem dostarczonych zestawów na parkingi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Pawińskiego 3C i ul. Nielubowicza 5 w Warszawie wraz z przygotowaniem stosownych fundamentów,  dostawą 10 pilotów oraz usługę serwisową w okresie objętym gwarancją wynoszącą 24 miesiące, w tym: usuwanie usterek technicznych i w układach elektronicznych (maksymalny czas reakcji 24 h, przywrócenie pełnej sprawności w maksymalnie 72 h),

I. Opis urządzeń:

- Zestaw szlabanowy  (2 kpl.) w składzie: jednostka centralna z wbudowaną centralą sterującą, silnik 24V, obudowa ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo, praca urządzeń intensywna, na otwartym terenie zewnętrznym ( w różnych warunkach atmosferycznych), szybkie otwieranie i zamykanie, ramie aluminiowe owalne (odporne na działanie wiatru) o długości 5m, Szlabany powinny umożliwiać intensywną pracę ciągłą, kolumna i ramie szlabanu powinna mieć stopień ochrony minimum IP 54, elektronika szlabanu musi otwierać ramię szlabanu zgodnie ze stanem zewnętrznego sygnału sterującego dostarczonego z istniejącego u zamawiającego systemu kontroli dostępu Andover Continuum firmy Schneider Electric;

- listwy ochronne na ramię, odblaskowe nalepki ostrzegawcze;

- lampa pulsacyjno-sygnalizacyjna na jednostce szlabanu (2 kpl.);

- odbiornik radiowy z kodem zmiennym (2kpl.);

- zakodowane piloty radiowe czterokanałowe (10 szt.)

- sterująca stacyjka kluczykowa (2 kpl.);

- zestaw zabezpieczenia fotooptycznego (2 kpl.);

- zabezpieczenie przed dostaniem się osób niepowołanych do układów elektronicznych i mechanicznych;

- możliwość otwarcia w przypadku awarii

- możliwość ustawienia w pozycji „stałe otwarcie”

- podpora stała ramienia (2 kpl.)

- słupki (4 kpl.) z możliwością montażu czytników kart dystansowych/zbliżeniowych

oraz unifonu przyzywowego na każdym słupku ( wjazd/wyjazd ) odporny na zmienne warunki atmosferyczne;

II. Przewidywany zakres robót:

- wykonanie fundamentów pod szlabany – 2kpl.;

- Wykonanie fundamentów pod słupki na unifon i czytniki

- rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni

- wykonanie wykopu oraz przepustów z pilotem (peszel typ arot) fi 40 – ok. 22 mb

- dostawa, montaż i uruchomienie szlabanów wraz z urządzeniami współpracującymi na przygotowanych fundamentach – 2kpl.;

- regulacja i testy poprawności działania

- uporządkowanie terenu;

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Prace należy wykonać zgodnie ze:

- wiedzą techniczną,

- obowiązującymi normami i przepisami,

- oraz wymaganiami Zamawiającego