# Załącznik nr 1 do Umowy

# Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż dwóch 5 metrowych szlabanów na parkingu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Pawińskiego 3 wraz z przygotowaniem stosownych fundamentów, wykonaniem zasilenia elektrycznego z istniejącej rozdzielni oraz dostawą 10 pilotów.

# I. Opis urządzeń:

- Zestaw szlabanowy (2 kpl.) w składzie: Jednostka centralna z wbudowaną centralą sterującą, silnik 24V, obudowa ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo, praca urządzeń intensywna, na otwartym terenie zewnętrznym (w temperaturach od -20 do +70 st. C i w różnych warunkach atmosferycznych), czas otwarcia 3-5s, ramie aluminiowe owalne (odporne na działanie wiatru) o długości 5m, listwy ochronne na ramię, odblaskowe nalepki ostrzegawcze;

- lampa pulsacyjno-sygnalizacyjna na jednostce szlabanu (2 kpl.);

- Odbiornik radiowy z kodem zmiennym (2kpl.);

- Zakodowane Piloty radiowe czterokanałowe (10 szt.)

- Sterująca stacyjka kluczykowa (2 kpl.);

- Zestaw zabezpieczenia fotooptycznego (2 kpl.);

- Podpora stała ramienia (2 kpl.).

# II. Przewidywany zakres robót:

- wykonanie fundamentów pod szlabany – 2kpl.;

- wykonanie wykopu – ok. 130mb

- ułożenie w przygotowanym wykopie zasilenia elektrycznego z istniejącej rozdzielni elektrycznej  – ok. 130mb;

- montaż zabezpieczeń modułowych w istniejącej rozdzielni elektrycznej;

- dostawa, montaż i uruchomienie szlabanów na przygotowanych fundamentach – 2kpl.;

- uporządkowanie terenu;

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

# III. Przedmiar robót: