# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wymiana 2 (dwóch) świetlików dachowych w budynku Centrum Biblioteczno – Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Żwirki i Wigury 63 w Warszawie   .

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. ), (z późn. zm.), ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2020 r.) (z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanymi i innymi właściwymi przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia zgodną z wymogami prawa, kompletną dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót z uwzględnieniem w szczególności wszystkich wymaganych atestów, certyfikatów, wyników prób i badań.

- WYTYCZNE I ZAKRES WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Wykonanie nowych świetlików dachowych w następującym standardzie:

- Nadstawka z blachy stalowej ocynkowanej o zmiennej wysokości nadającej spadek połaci  świetlika, H nadstawki = 30 -20 cm, malowana proszkowo,

- Niezbędne obróbki z blachy aluminiowej, aluminium naturalne gr minimum 0,7mm,

- Konstrukcja i profile montażowe aluminiowe, aluminium naturalne,

- Przykrycie: pakiet szybowy mleczna hartowana  6ESG/16/6/16/44.2 (U = 0,7),

- Wymiary w świetle otworu: 180 x 180 cm,

- Ilość: 2 szt.

2. Demontaż starych świetlików wraz z utylizacją odpadów

- Ilość: 2 szt.

3. Montaż wykonanych świetlików

- Ilość: 2 szt.

4. Wykonanie obróbek blacharskich aluminiowych

– ilość: 2 komplety

5. Opierzenie nadstawek papą termozgrzewalną

- Ilość: 2 szt.

6..Transport poziomy, pionowy (niezbędny do kompleksowego wykonania przedmiotowego zamówienia)

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 000,00 zł. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli
z polisy jednoznacznie nie wynika fakt jej opłacenia, Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do polisy dowodu opłacenia polisy.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia.

# Nie wykazanie spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.