Załącznik nr 2

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 - 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późn. zm.),

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonywania pomiarów instalacji elektrycznej 
i piorunochronnej oraz czyszczenia przewodów kominowych. W przypadku konieczności wykonania usług kominiarskich nieobjętych niniejszą umową będą one wykonane na podstawie odrębnego zlecenia / umowy.

Wykaz obiektów objętych Przedmiotem zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do umowy.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach:

- Etap 1: obejmujący wykonanie okresowej kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 (przegląd majowy) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późn. zm.), realizowany do dnia 31.10.2020 r.;

- Etap 2: obejmujący wykonanie okresowej kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 (przegląd listopadowy) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późn. zm.), realizowany do dnia 20.12.2020 r.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia protokołów z okresowej kontroli 
w wersji papierowej – po 2 egzemplarze dla każdego z obiektów oraz w wersji elektronicznej (skan podpisanych protokołów w formacie pdf.) na płycie CD lub innym nośniku danych.

Protokoły z prac kontrolno-pomiarowych powinny zawierać m.in.: ocenę stanu technicznego, kategoryzację usterek, zalecenia, dokumentację fotograficzną, wnioski, ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami norm i przepisów, kserokopie stosownych uprawnień

i świadectw kwalifikacyjnych osób wykonujących przeglądy budynków, atesty i certyfikaty urządzeń pomiarowych, a także pisemne potwierdzenia poinformowania właściwego organu nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli (art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane).

- WYTYCZNE I ZAKRESY WYKONYWANIA OKRESOWYCH KONTROLI:

Kontrola okresowa wykonywana raz w roku polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego:

- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne 
i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych  (dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych) –  art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.

Kontrola elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne:

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.), okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska oraz  konstrukcji budynku.

W toku kontroli szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:

- zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów,

- urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,

- elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,

- pokryć dachowych,

- instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,

- elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku,

- przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku (zob. § 5 ust. 2 rozporządzenia).

Kontrole instalacji gazowych oraz przewodów kominowych:

Ocena stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo budowlane, powinna obejmować m. in. sprawdzenie:

- wykonania zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli okresowej,

- zmian w kanałach i przewodach spalinowych, jakie wprowadzono za zgodą właściciela lub zarządcy budynku w okresie od poprzedniego przeglądu,

- drożności przewodów kominowych,

- siły ciągu kominowego, ustalonego przy pomocy atestowanego urządzenia pomiarowego zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych urządzeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych,

- występowania uszkodzeń przewodów na całej ich długości, kanałów, czopuchów, włazów, ław kominowych, nasad kominowych itp.,

- posiadania sprawnie działających urządzeń wentylacyjnych, w tym nawiewnych 
i wywiewnych w pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (np. trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły c.o., itp.),

- częstotliwości okresowego czyszczenia przewodów kominowych, o jakich mowa w § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719),

- dogodnego dostępu do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych i urządzeń mających związek z kominami,

- występowania innych stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

Kontrola okresowa wykonywana raz na pięć lat polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrola obejmująca zakres kontroli rocznej i pięcioletniej. Należy przeprowadzić jedną wspólną kontrolę uwzględniającą zakres kontroli rocznej z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz zakres kontroli pięcioletniej, czyli obejmującą sprawdzenie stanu technicznego:

- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne 
i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

- estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych,

- instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Protokół z takiej kontroli powinien zawierać informacje świadczące o spełnieniu obowiązków, wynikających zarówno z art. 62 ust. 1 pkt 1 jak i pkt 2 ustawy – Prawo budowlane.

Kontrola okresowa dla obiektów wielkopowierzchniowych, wykonywana dwa razy w roku dotyczy budynków, które posiadają określoną powierzchnię zabudowy, tzn.  przekraczającą 2000 m², bez względu na powierzchnię dachu oraz inne niż budynki obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m², tj. obiekty budowlane, dla których nie można określić powierzchni zabudowy jak np. wiaty. Oznacza to, że omawianej kontroli okresowej podlegają budynki posiadające powierzchnię zabudowy przekraczającą 2.000 m²,  niezależnie od powierzchni dachu. Obiekty wielkopowierzchniowe powinny być poddane kontroli stanu technicznego co najmniej dwa razy w roku. Kontrole te należy przeprowadzać przed i po okresie zimowym w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. Zakres tej kontroli obejmuje zakres kontroli rocznej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.

Osoba dokonująca kontroli ma obowiązek bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli (art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane).

Zakres przeglądu winien obejmować:

- elementy budynku, budowli i instalacje narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne 
i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu zgodnie  
z obowiązującymi przepisami,

- instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska,

- instalacje gazowe w tym sprawdzenie szczelności,

- przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne), w tym sprawdzenie drożności 
i wydajności wentylacji grawitacyjnej,

- sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,

- estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Przeglądem należy objąć:

- zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementy ścian zewnętrznych (attyka, filary, gzymsy), balustrady, loggie i balkony itp.,

- urządzenia zamocowane do ścian i dachu budynku,

- elementy do odwodnienia budynku oraz obróbki blacharskie,

- pokrycia dachowe,

- instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- urządzenia stanowiące zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku,

- elementy instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z budynku,

- przejścia przyłączy instalacyjnych budynku,

- inne elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

- otoczenie budynku.

Głównym celem przeglądu ma być stwierdzenie czy ww. elementy budynku mogą powodować zagrożenie dla:

- bezpieczeństwa użytkowania,

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa środowiska.

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie PINB o przeprowadzonej kontroli okresowej,  a kopię złożenia powiadomienia przekazać Zamawiającemu.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- Posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem były prace przeglądowo kontrolne obiektów, o wartości każda minimum 10 000 PLN, oraz przedstawi dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 000,00 zł. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z polisy jednoznacznie nie wynika fakt jej opłacenia, Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do polisy dowodu opłacenia polisy.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia.

# Nie wykazanie spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.